## Slide 1: Ascensore
Maffeis Riccardo 1085706

## Slide 2: Visione generale del progetto
Il sistema modella un ascensore costituito da una sola cabina che serve più piani di un edificio, gestendo le richieste interne ed esterne.
Descrive l’evoluzione della cabina nel tempo, includendo la scelta della direzione, l’apertura/chiusura delle porte e la decisione di quale richiesta soddisfare
Il modello include inoltre la gestione di situazioni particolari come il sovraccarico e l’eventuale presenza di guasti

## Slide 3: Requisiti funzionali
Id | Nome
RF1 | Acquisizione richieste
RF2 | Persistenza richieste
RF3 | Scelta direzione
RF4 | Movimento sicuro
RF5 | Servizio piano
RF6 | Controllo capienza
RF7 | Rilevazione guasto
RF8 | Ripristino
RF9 | Idle
RF10 | Conservazione richieste

## Slide 4: Proprietà
Categoria | Vincolo
Safety | Nessun movimento con porte aperte
Safety | Nessun movimento se il numero delle persone è maggiore della capacità massima
Safety | Nessun movimento con guasto attivo
Coerenza | La direzione di marcia è compatibile con il passaggio tra piani successivi
Robustezza | Le richieste attive non vengono perse durante sovraccarico o guasto
Recoverability | Dopo il timeout, il sistema torna operativo
Semplicità | Il guasto è semplicemente uno stato logico

## Slide 5: Flusso logico

## Slide 6: Asmeta

## Slide 7: Asmeta

## Slide 8: Asmeta

## Slide 9: Asmeta

## Slide 10: Avalla

## Slide 11: Avalla
Regola | Stato | Branch Coverage | Rule Coverage | Update Rule Coverage | Rorall Rule Coverage
r_gestisciAscensore() | Covered | 50,00% | 50,00% | - | -
r_aggiornaPersone() | Covered | 25,00% | 25,00% | 0,00% | -
r_idle() | Covered | - | 100,00% | 0,00% | -
r_gestisciGuasto() | Covered | 33,33% | 12,50% | 0,00% | -
r_main() | Covered | 50,00% | 100,00% | - | -
r_acquisisciRichieste() | Covered | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 
r_gestisciErrori() | Covered | 50,00% | 66,67% | - | -

## Slide 12: Model Checking AsmetaSMV
È stata creata una versione ridotta del modello in cui sono stati diminuiti il numero di piani e il timer e inoltre è stata eliminata la gestione del sovraccarico e del numero di persone
Proprietà di sicurezza
Proprietà di raggiungibilità

## Slide 13: ATGT

## Slide 14: Java
Progetto: contiene Ascensore.java che è la classe principale. A questa sono associate tutte le enum Direzione, StatoCabina, StatoErrore e StatoPorte
Web: contiene il file che permette di avviare il server che fa partire il prototipo web fatto attraverso HttpServer. Sfrutta la classe ControlloreAscensore che contiene i metodi per gestire l’ascensore e i file presenti nella cartella webapp
Test: contiene i test Junit, parametrici, Selenium e la traduzione degli scenari Avalla generati con ATGT

## Slide 15: ESC/OpenJML
La verifica ha permesso di controllare la coerenza del codice rispetto alle proprietà dichiarate e di rafforzare la gestione degli stati di errore

## Slide 16: Testing

## Slide 17: Continuous Integration

## Slide 18: Analisi statica – ChatGPT (v.1)
N. | Punto di controllo | Criterio | Esito
9 | Gestione errori | Null, guasto, overload, errori | Parzialmente soddisfatto
11 | Dipendenze | Uso di librerie e componenti esterni | Parzialmente soddisfatto
12 | Duplicazione | Ripetizioni e possibilità di estrazione di codice comune | Parzialmente soddisfatto
13 | Manutenibilità | Facilità di modifica, separazione e scalabilità | Parzialmente soddisfatto
15 | Stile di programmazione | Convenzioni, ordine e uniformità | Parzialmente soddisfatto
17 | Gestione Risorse | Stream, server, driver, thread e sincronizzazione | Parzialmente soddisfatto
19 | Codice morto/irraggiungibile | Metodi, rami o variabili poco utili | Parzialmente soddisfatto

## Slide 19: Analisi statica – ChatGPT (v.1)
Priorità | Area | Criticità | Miglioramento consigliato
Media | Interfaccia web | La classe AscensoreHttpServer concentra server, HTML, CSS, JavaScript, simulazione e JSON. | Separare pagina HTML, CSS e JavaScript in file dedicati o introdurre un piccolo livello di template.
Media | Richieste visuali | Le richieste visuali sono gestite separatamente dalle richieste logiche e possono disallinearsi in casi limite. | Derivare la visualizzazione direttamente dallo stato logico oppure registrare la richiesta visuale solo dopo conferma dell'acquisizione da parte del controllore.

## Slide 20: Analisi statica – ChatGPT (v.2)
N. | Punto di controllo | Criterio | Esito
9 | Gestione errori | Null, guasto, overload, errori | Parzialmente soddisfatto
17 | Gestione Risorse | Stream, server, driver, thread e sincronizzazione | Parzialmente soddisfatto
19 | Codice morto/irraggiungibile | Metodi, rami o variabili poco utili | Parzialmente soddisfatto